## Slide 1: NIBT 4ème
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT CHAPITRE F2.3
Défaut dans les installations électriques

## Slide 3: Types de défauts dans les installations électriques
Défauts d’isolation
Court-circuit à la masse
Défaut d’un conducteur
Court-circuit
Défaut à la terre
F2.3.1
p.151

## Slide 4: Défaut d’isolation
Quelle est votre impression sur cette image ?
Manque le conducteur de protection
L’isolation est abîmée
Sans conducteur de protection = TNC = vielle installation = probablement du fil de 1
F2.3.1
p.151

## Slide 5: Court-circuit à la masse
Contact indirect
F2.3.1
p.151

## Slide 6: Défaut d’un conducteur
Déséquilibrage des phases
F2.3.1
p.151

## Slide 7: Court-circuit isolé
F2.3.1
p.151

## Slide 8: Court-circuit à la terre
F2.3.1
p.151

## Slide 9: F.2.3.2 Courant de défaut
Abréviation : IF
Apparaît lors d’un défaut d’isolement
(attention à ne pas confondre avec un défaut d’isolation)
La mesure d’isolement doit avoir une résistance infinie.
S’il y a une résistance, il y a un contact entre les deux pôle mesurés.
Attention! Vous devez débranché tous les appareils avant la mesure
F2.3.2
p.152

## Slide 10: Danger pour les personnes avec le TNC
Que se passe t’il lors de la rupture du neutre :
Le courant cherche à s’échapper par la carcasse de l’appareil.
Remarque: Vous devez toujours débrancher les conducteurs polaires avant le neutre ou le PEN. Et l’inverse pour le raccordement !
F2.2.5
p.147

## Slide 11: Tension et courant de contact (ou de choc)
Abréviation : IB et UB
Définition: C’est le courant pouvant traverser le corps humain
Un courant de contact ≤ 0,5 mA est considéré comme non dangereux.
F2.3.3
p.153

## Slide 12
F.1.1.1
p.122

## Slide 13: F2.3.4 Détermination des courants de court-circuit min/max
IK3 = Courant de court-circuit triphasé ou tripolaire -> max
IK1 = Courant de court-circuit monophasé ou unipolaire -> min
(utilisé pour le choix d’un disjoncteur, notamment au niveau de la surintensité)
F2.3.4
p.154-155

## Slide 14: Temps de coupure pour IK1
On doit garantir le déclenchement des équipements de protection contre les surintensités entre 0.4 s et 5 s
La protection thermique des câbles et des canalisations électriques est assurée en cas de court-circuit (températures élevées).
F2.3.4.2
p.155

## Slide 15: Tension de l’électrode de terre et tension de pas
Abréviation : US : tension de pas
Abréviation : UB : tension de l’électrode

## Slide 16: F2.3.5 Courant de fuite ou vagabond
Abréviation : IA
Deux types :
S’échappant d’une installation
S’échappant d’un appareil
F2.3.5
p.158

## Slide 17: F2.4 Classes de protection
Et la 4ème classe ???
F2.4
p.159

## Slide 18: Sources
NIBT 2020, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB